## Slide 1: PROYECTO LOS HORNOS & El CURA
Mineralizacion aurifera diseminada - Buldibuyo
2024

## Slide 2: UBICACION Y ACCESIBILIDAD
El proyecto Los Hornos se ubica en el distrito de Buldibuyo, provincia de Pataz, Region La Libertad.
Acceso al Proyecto Los Hornos
Para llegar a la zona de estudio se emplea el siguiente itinerario:
Terrestre
Lima – Chimbote – Sihuas – Tayabamba – Buldibuyo (19 horas)
Aéreo
Lima – Aeropuerto Pias (Avioneta 1 hora)
Aeropuerto Pias – Buldibuyo (Terrestre 3 horas 30 minutos)

## Slide 3: UBICACION Y ACCESIBILIDAD
BULDIBUYO PROJECT

## Slide 4: Plano Catastral
CODIGO | CONCESION | TITULAR | HAS | DISTRITO | PROV. | DEPT.
15008764X01 | PATRICIA | GCI MINIG GROUP S.A.C. | 530 | BULDIBUYO | PATAZ | LA LIBERTAD
10080194 | MARIA ANGOLA 2 | GCI MINING GROUP S.A.C. | 700 | BULDIBUYO | PATAZ | LA LIBERTAD
 |  | TOTAL | 1240 |  |  | 
El Proyecto consta de 2 propiedades mineras contiguas en el distrito de Buldibuyo.

## Slide 5: Geologia Regional – Franjas Metalogeneticas
Modificado de INGEMMET,
Depositos orogenicos de Au-Pb-Zn-Cu
del Carbonifero-Permico
Depositos tipo MTV de Pb-Zn
del Eoceno-Mioceno
Depositos de Au en metasedimentarios
Depositos de Au-Cu-Pb-Zn
en intrusivos Eoceno

## Slide 6: Geologia Regional
El batolito de Pataz es caracterizado históricamente por la presencia de depósitos vetiformes mesotermales de oro, también denominados Oro Orogenico. Ha sido explotado desde la época incaica y durante los últimos 100 años. Más de 16 minas subterráneas distribuidas entre Pataz, Parcoy y Buldibuyo, han producido 6 millones de onzas de oro y se estima que sus reservas ascienden a 40 millones considerando la totalidad del cinturón (Haeberlin Y., 2002).
El batolito de Pataz es un cuerpo intrusivo, que se encuentra emplazado en un fallamiento regional con tendencia direccional NNO-SSE paralelo a lo largo del valle del Marañón, presentándose como corredor o vía estructural de mineralización, que cubre dimensiones de 160 km. de largo y ancho variable de 1 - 3 km., emplazado en los flancos orientales de la cordillera oriental, dicho fallamiento regional habría controlado posteriormente la formación de los sistemas de vetas. (Schreiber et al., 1989, Haeberlin et al., 2002, citado en Haeberlin Y., 2002).
El prospecto Los Hornos & El Cura, se encuentra inmerso dentro del metalotecto aurífero de Pataz - Parcoy - Buldibuyo, en su extremo Sur.
Dataciones de 40Ar/39Ar en biotitas de rocas monzogranitos y granodioritas del batolito de Pataz, determinaron edades de 329.2±1.4 y 328.1±1.2 Ma. respectivamente (Haeberlin, 2002), edades que pertenecen al Missisipiano del Carbonífero.

## Slide 7: Geología Regional Los Hornos
A
B

## Slide 8: Geologia Regional – Perfil
Modificado de, Arones
A
B

## Slide 9: Geologia Regional – Columna Estratigrafica
Modificado de, Haeberlyn

## Slide 10: Geologia Local
El área de interés del prospecto se encuentra en la zona Los Hornos & El Cura presentando un compartimiento estructural, limitado por sistemas de fallamientos principales, hacia el Oeste se encuentra la falla del rio Huascacocha y hacia el Este se encuentran la falla los Hornos y la falla del rio Huiro Huiro.
Hacia el lado Este se ubica la mina Jhire en el cerro Alto Cebada, en ella se presentan los sistemas de fallamientos principales como la falla el Murciélago, la falla María Esther y la falla Don Julio.
La mineralización en la mina Jhire, se encuentra asociada a grandes fallas regionales de rumbo N-S (zonas de cizalla), representado por vetas, localizadas en la margen izquierda del rio Huascacocha, con rumbos N0°-10°O, conformadas por sistemas de vetas de rellenos de fisuras, denominadas veta Patricia y veta San Juan con mineralizaciones de (cuarzo 70%, sílice gris 5%, sulfuros como pirita, esfalerita, galena y oro nativo).
En el área de Los Hornos, Vdg del Perú s.a.c. completó una segunda campaña de geofísica terrestre en octubre del 2008. los métodos geofísicos aplicados fueron el estudio de magnetometría y el de polarización inducida.
La mayor parte de la informacion de la geologia local del prospecto Los Hornos, proviene de los trabajos efectuados por la empresa minera Merendom Peru y la tesis de Yuri Arones.

## Slide 11: Geologia Local
Vista panoramica de Los Hornos y el batolito de Pataz – Buldibuyo. Mirando al NE.

## Slide 12: Geologia Local - Litologia
Modificado de Y. Arones

## Slide 13: Geologia Local - Estructural
Modificado de Y. Arones

## Slide 15: Litologia
El prospecto Los Hornos (Los Hornos & El Cura) esta comprendido por dioritas cuarcíferas, tonalitas, granodioritas, granitos, diques andesíticos y diques aplíticos.
Numerosas intrusiones plutónicas se produjeron en el Batolito de Pataz, particularmente en el prospecto Los Hornos, siendo la unidad más antigua los emplazamientos graníticos o sienogranitos, sucedidas por intrusiones granodioritas y posteriormente intrusiones de naturaleza tonalitas y stock dioríticos.
La descripción macroscópica de los afloramientos de roca en los trabajos de campo, son corroborados por estudios de petromineragrafía, y diagrama de streckeisen.
Las fallas se encuentran asociadas a diques andesíticos y aplíticos.
Otros intrusivos aflorantes cercanos a Los Hornos, se encuentra en el cerro Alto Cebada, donde afloran stock monzoníticos una probable actividad magmática Cretácea tardía (80-65 Ma.), lo cual no tiene relación con la mineralización aurífera del batolito de Pataz (314-312 Ma.), que son comúnmente encontrados al norte de la Mina Marsa (Haeberlin, 2003).

## Slide 16: Litologia

## Slide 17: Litologia

## Slide 18: Litologia

## Slide 19
Muestra 569 - 1.12 g Au / t

## Slide 20: Litologia

## Slide 21: Alteraciones hidrotermales
Las manifestaciones superficiales de la alteración y mineralización hidrotermal principal se presenta de manera conspicua y de forma tipo penetrativa en la zona Los Hornos (zona caliente), presentándose una alteración hidrotermal fílica pervasiva (asociaciones de minerales sericita, cuarzo, muscovita, corindón y carbonatos, con halos sericíticos a lo largo de los bordes contiguos de las vetas y vetillas de cuarzo y en fracturas, con cristales de plagioclasas reemplazadas por sericita.
La alteración fílica fuerte grada hacia zonas con alteración fílica moderada, con una presencia de alteración argílica con minerales de arcillas: kaolinita y montmorillonita producto de la alteración de las plagioclasas, en niveles y/o cotas intermedias de la zona Los Hornos. Las alteraciones fílicas y silíceas estarían vinculadas principalmente a magmas tipo graníticos y sienogranitos porfiríticos.

## Slide 22: Alteraciones hidrotermales
La alteración propilítica de ambientes mesotermales se presenta en intrusiones dioríticas indican zonas de nivel vertical periféricas al sistema hidrotermal con centro en la zona Los Hornos, con ensambles mineralógicos de clorita, epidotas y carbonatos (venillas de calcitas), la presencia de hornblendas alterándose a cloritas, calcita y epidotas; cristales de plagioclasas y hornblendas son alteradas a calcitas. Las biotitas se alteran a cloritas.
Las alteraciones potásicas se presentan puntualmente, con presencia de muscovita secundaria en tonalitas y dioritas; asimismo en algunos afloramientos superficiales se presentan contenidos escasos a trazas de pirofilita, (Ocharán G., 2006.)

## Slide 23: Alteraciones hidrotermales
Foto mirando al Norte

## Slide 24: Estructural
La zona de los Hornos, presenta en sus manifestaciones geológicas superficiales, un comportamiento estructural muy peculiar, que configura geométrica y estructuralmente la probabilidad de un depósito en profundidad, a ello se le ha denominado “compartimiento estructural”.
El compartimiento estructural Los Hornos, presenta superficialmente dominios y/o tendencias estructurales polidireccionales de sistemas de fracturamientos hacia su interior, presentando en ella zonas de cizallamiento (shear zone), craquelamientos (crackle), y en forma muy local zonas de brecha; estos sistemas de fracturamientos de tipo crackle - brecha se encuentran abierto a nivel distrital hacia el noroeste de la concesión Patricia.
La proyección de 1564 datos de fracturas de estaciones estructurales en toda la zona El Cura en un diagrama de rosetas, determina distribuciones polidireccionales de fracturamientos, en planos de fracturas con buzamientos entre 0° a 90°. Las fracturas polidireccionales presentan un desarrollo de un entrampamiento de red de vetillas de cuarzo polidireccionales en profundidad.

## Slide 25: Estructural
El control estructural y/o grado de fracturamiento en el prospecto Los Hornos, es el factor principal de el trampamiento de mineralización en profundidad.
Los sistemas de fallamientos principales con inflexiones abruptas a graduales, como la falla del rio Huascacocha, ha generado zonas de control estructural con apertura de espacios o extensionales locales que han favorecido el movimiento de fluidos hidrotermales (permeabilidad estructural); asimismo también presentan zonas de compresiones locales que han restringido el paso de los fluidos hidrotermales, en sus diferentes etapas de mineralización.
El análisis del conjunto de los sistemas de vetas (>5cm. de ancho) y vetillas (< 5cm. a 1cm. de ancho) de cuarzo de la zona Los Hornos, determinaron tendencias poli-direccionales de los sistemas de mineralización (entrecruzamientos de vetillas).

## Slide 26: Estructural

## Slide 27: Estructural

## Slide 28: Estructural

## Slide 29
Muestra M-587 : 1.83 g Au/t

## Slide 30
Muestra M-752 : 14.25 g Au/t

## Slide 31
Muestra M-284 :15.90 g Au/t

## Slide 32
Muestra M-753, M7-54 :1.48 g Au/t

## Slide 33
Muestra M-728 : 1.275 g Au/t

## Slide 35
LINEA GEOFISICA 8500N Y SONDAJE DE EXPLORACION
LH07-05
LH07-05

## Slide 36
SECCION GEOLOGICA DE LINEA 8500N

## Slide 37: Estructural

## Slide 38: Mineralizacion
Los eventos de mineralización de oro se presentan principalmente en las zonas de mayor craquelamiento con alteración fílica moderada a fuerte, mediante un control estructural relacionado a sistemas de vetas y vetillas milimétricas a centimétricas polidireccionales de cuarzo con rellenos de óxidos de hematita, goethita y limonitas en fracturas junto con la pirita en venillas y en una fina diseminación intersticial, con bajo contenido de sulfuros como galena, esfalerita, calcopirita, arsenopirita, pirrotita y covelina remplazando a la calcopirita, con texturas de reemplazamientos y estructura de tipo peineta.
La formación de venillas de hematita y goethita se presenta en remplazamientos de mineralizaciones de pirita y magnetita. Algunas fases de la pirita está asociado al oro libre, presentándose también en forma local en zonas de autobrechas como una diseminación fina de oro, entrampado en los entrecruces de vetilleos de cuarzo

## Slide 39: Mineralizacion
Estudios de microscopia electrónica de muestras superficiales determinaron la presencia de oro libre no mayor a 60 micras asociado a vetillas de cuarzo, se presentan en forma de inclusiones en la hematita y goethita, las que remplazan a la pirita de lo cual quedan sus geoformas (Ocharán G, 2006).
Asimismo presentan inclusiones de antiguas calcopiritas con diseminación fina que han sido remplazadas por covelina (alteración supergena); con presencia de mineralización de oro diseminada, los tamaños de la pirita no superan las 20 micras.

## Slide 40: Control de Mineralizacion
El área de estudio presenta principalmente un control estructural de la mineralización representado por el entrecruzamiento de vetas y vetillas de cuarzo y la densidad en sus fracturamientos.
Los planos de densidad de fracturas y de alteraciones hidrotermales penetrativas, focalizan la permeabilidad de las zonas de hidrotermalismo, con la presencia de vetas y vetilleos de cuarzo polidireccionales (entrecruzamiento de vetillas) con oro libre, óxidos de Fe y sulfuros.

## Slide 41: Control de Mineralizacion
Se presenta un control de la mineralización por alteraciones hidrotermales, siendo la sericita, contigua a las vetas y vetillas de cuarzo la que presenta mayor mineralización. También se presenta un control mineralógico en las vetas y vetillas de cuarzo auríferas con la presencia de pirita fina, galena y esfalerita en ellas.
En menor proporción un control litológico por las diferencias composicionales de las rocas que se presenta en sus diferentes emplazamientos que marcan su diferencia, siendo las rocas dioríticas y tonalíticas la que presenta mayor mineralización que las rocas graníticas, con la presunción que los emplazamientos tonalíticos y dioríticos pudieran ser las responsables de la mineralización en la zona.

## Slide 42: Control de Mineralizacion
Los Hornos. Venillas de cuarzo con limonitas, cortando granodioritas, en parte brechadas.

## Slide 43: Control de Mineralizacion
Los Hornos. Labores en zona de alteración sericitica y zona de brechas en granodiorita.

## Slide 44: Control de Mineralizacion

## Slide 45: Muestreo
Se recolecto y registro 173 muestras de sedimentos de escorrentía, de 1er, 2do. y 3er orden, colectadas a lo largo de las quebradas, del área de estudio
Se realizó la recolección y registro de información de 271 muestras de roca, para su análisis geoquímico. Se realizó 2 tipos de muestreo geoquímico, el primer muestreo geoquímico consistió en la recolección de 129 muestras de orientación de afloramientos (rock chips), y el segundo tipo de muestreo geoquímico consistió en la recolección de 142 muestras sistemática en malla (rock chips), que distó 100mx25m entre muestra y muestra.
Se realizó la colección de 14 muestras de rocas no alteradas y representativas de cada unidad litológica de la zona de estudio y se procedió al registro de su respectiva información, para su análisis geoquímico por roca total, el tamaño de cada muestra de roca colectada fue de hasta 2.5 kg.
Se recolectaron y registraron un total de 15 muestras de afloramientos de roca y alteraciones hidrotermales, para estudios de petro-mineragrafía y microscopía electrónica, las muestras colectadas en campo de la zona en estudio, son representativas de cada unidad litológica, y enviadas al laboratorio de la Dra. Gladys Ocharán, (2006).
Para los análisis geoquímico las muestras fueron enviadas a los laboratorios de BSI Inspectorate Griffith y ALS CHEMEX, y analizadas por oro mediante el paquete analítico Fire Assay, Absorción Atómica Au 30g., método gravimétrico (AA24 y GRA21) y análisis por multielementos (ME-ICP41) previa digestión por agua regia.

## Slide 46: Geoquimica
De las 271 muestras de roca, principalmente en la zona Los Hornos, los resultados de la dispersión geoquímica primaria, en oro y multielementos, se presentan valores máximos y mínimos.
En Au se determinó un Background de 0.014ppm Au y Threshold 0.040ppm Au, con una mediana de 0.13 ppm Au y una moda de 0.006ppm Au.
Los valores anómalos en oro ≥0.040 ppm Au en muestras de rocas, se concentran principalmente en la zona Los Hornos, con una anomalía abierta al noroeste, el cual representa el 32% de la población total de muestras; el 29% de muestras presentan una fuerte anomalía ≥ 0.066ppm Au, con un valor máximo de 15.900ppm Au.

## Slide 47: Geoquimica
El análisis de correlación de Pearson de 271 muestras de roca determinan correlaciones positivas >0.5 entre los elementos: As-Pb (0.72), Cu-Zn (0.62) que representan correlaciones positivas moderadas y Mn - Ba (0.57), Cu - Pb (0.54), Zn - Pb (0.51) que representan correlaciones positivas débiles.
Un análisis estadístico de los resultados de las 173 muestras de sedimentos de escorrentía en la zona Los Hornos, indicaron un valor máximo de 6.480ppm Au y mínimo de 0.005ppm Au, determinando un Background de 0.025ppm Au y un Threshold de 0.097 ppm Au y una moda de 0.010ppm Au.
Los valores anómalos en oro de sedimentos ≥0.097 ppm Au, circundan principalmente la zona Los Hornos, focalizando el área de interés económico del depósito, entre las coordenadas N 9´101,000 – N 9´101,700 y E 237,800 – E 238,800. Estos resultados de oro es producto de la erosión de los sistemas de mineralización que se presentan en rocas intrusivas en dicha zona, que es la continuidad del batolito de Pataz.

## Slide 48: Geoquimica
Cuadro de correlacion de pearson

## Slide 49: Anomalia Au y Cu
Plano anomalias Au
Plano anomalias Cu

## Slide 50: Conclusiones
1) Las confluencia de las fallas Huascacocha( N 335), y falla Huiro Huiro (N330) limitan el compartimiento estructural Los Hornos; asimismo se encuentra la falla los Hornos (N330), dichas fallas generan zonas de apertura o extensionales y el desarrollo de probables intrusiones menores. Se presentan zonas de craquelamiento intenso, zonas de cizalla (shear zone) y brechas locales.
2) Los Hornos, presenta una alteración hidrotermal extensiva y pervasiva de cuarzo-sericita, gradando a zonas distales a alteraciones propilíticas; presentando a lo largo de los bordes contiguos de las vetas y vetillas de cuarzo polidireccionales halos sericíticos con mineralizaciones de óxidos de hematita, goethita, limonitas, pirita en venillas y en fina diseminación, con bajo contenido en sulfuros como galena, esfalerita, calcopirita, arsenopirita, pirrotita y covelina.
3) La anomalía de oro de sedimentos se encuentra focalizada en Los Hornos, hacia el NO (Concesion Patricia), en rocas intrusivas pertenecientes al batolito de Pataz, dicha anomalía de oro se encuentra abierta hacia el NNO. Un análisis estadístico de los resultados de las 173 muestras de sedimentos de escorrentía, indican valor máximo de 6.480ppm Au y mínimo de 0.005ppm Au, determinando un Background de 0.025ppm Au y un Threshold de 0.097 ppm Au y una moda de 0.010ppm Au.
4) Análisis geoquímicos de los afloramientos de roca y posteriormente una estadística de los resultados de 271 muestras de roca de oro y multielementos (Ag, Cu, Pb, Zn, Ba, As, Hg, Mo, Cd, Bi, Sb y Mn), presentan valores máximos 15.900 ppm Au / 24.2ppm Ag / 400ppm Cu / 9110ppm Pb / 2580 ppm Zn / 100 ppm Ba / 10000 ppm As / 23800 ppm Hg / 31ppm Mo / 16.9 ppm Cd / 36 ppm Bi / 17ppm Sb / 1280 ppm Mn.

## Slide 51: Conclusiones
5) La zonación mineralógica regional en el batolito de Pataz puede dividirse en 2 zonas: la zona norte, en donde se encuentran los sistemas tipo vetiformes de alta ley en Au, Ag, As, Fe, Pb, Zn, ±Cu, ±Sb, ± Bi,-Te,-W y la zona sur con Au, Ag, Cu, Fe, Pb, Zn, ±As, ±Sb, +Te, en donde el oro se encontraría en sistemas tipo vetiformes y probables sistemas tipo I.R.G.S., como el prospecto Los Hornos.
6) La presencia de oro libre se encuentra asociado a vetillas de cuarzo, en forma de inclusiones en la hematita, goethita y limonita, que reemplazan a la pirita, acompañado con bajos contenidos de sulfuros como galena y esfalerita.
7) El estilo de mineralizacion muestra muchas similitudes a los depósitos tipo IRGS (control estructural de la mineralización, alojado en stockwork). Esta posibilidad es inédita y atípica en el distrito minero de Pataz, por la forma de la mineralización de oro, sobre todo por la manifestación dominante de la alteración hidrotermal en gran extensión que se presenta en el prospecto Los Hornos, que es lo que se diferencia de otras áreas, históricamente caracterizadas por vetas, del metalotecto Pataz - Buldibuyo.
8) De confirmarse la hipótesis de trabajo de un yacimiento IRGS, tenemos ejemplos de estos depósitos: Fort Knox con 0.46 gr/t Au y 2.4 millones de onzas Au; Dublín Gulch con 0.93 gr/t Au y 2 millones de onzas Au en Yukon - Alaska; Kindston con 4.5 millones de onzas en Australia, entre otros. Lo cual vuelve de sumo interés y muy expectante el prospecto Los Hornos.
9) En Los Hornos, se estima un potencial de aproximadamente 2 000kt/ oz Au (40’ tm con 1.5gr Au/ tm).

## Slide 52: Recomendaciones
1) Se recomienda realizar un programa de perforación diamantina para intersectar, en profundidad, los cuerpos mineralizados y su alteración, reconocer su geometría y contactos, asi mismo la continuidad (incremento) de mineralización aurifera. Son esenciales para conocer el potencial mineral de Los Hornos y tener una primera aproximación a los recursos minerales existentes.
2) Realizar un muestreo adicional de afloramientos, realizando para tal efecto trincheras, calicatas y accesos o trochas, afin de descubrir mas roca in situ. Estos trabajos permitirian tambien ajustar y agregar mas detalle al cartografiado geologico (litologia, alteraciones, estructural y mineralizacion).
3) El batolito Pataz – Buldibuyo, es un distrito minero “maduro” (antiguo), por lo cual hay que poner enfasis en este detalle. De la misma manera romper con el paradigma de que solo se puede encontrar mineralizacion aurifera vetiforme.
4) El modelo geologico propuesto (deposito tipo IRGS) aqui ha sido desarrollado en base a los diversos trabajos existentes recopilados, informacion de personal que a trabajado en campo y luego analizados; por lo tanto deberan ser sometidos a prueba y donde sea necesario, modificado.

## Slide 53: Anexo Fotos
Vista hacia el Oeste. Prospecto Los Hornos

## Slide 54
TARGET A
ESTUDIAR
2024
ZONA
EXPLORADA

## Slide 55: Anexo Fotos
Vista hacia el Norte. Prospecto Los Hornos

## Slide 56: Anexo Fotos
Vista hacia el Sur. Prospecto Los Hornos

## Slide 57
VISTA PANORAMICA ACCESO A EL CURA

## Slide 58
VISTA PANORAMICA ACCESO A EL CURA

## Slide 59
VISTA PANORAMICA ACCESO A EL CURA